## Slide 1: Robust Vision-Based Teleoperation Pipeline for Multi-DoF Robotic Hands
Markerless, Low-Latency Retargeting and Hardware-Safe Control in ROS 2
Hyunsu Lee
Wonik Robotics

## Slide 2: Motivation & Approach
The Challenge: 비전 노이즈와 프레임 드롭으로 인한 모터 파손 및 하드웨어 손상 위험
Our Approach:
  Markerless & Intuitive: 단일 RGB 카메라 기반 직관적 원격 조작 파이프라인 구축
  Engineering for Robustness: 100 Hz로 안전하게 제어하는 시스템 설계에 집중
  Foundation for Embodied AI: VLA 모델 학습용 Human Demonstration 데이터 수집 인프라 확보

## Slide 3: System Architecture (End-to-End Pipeline)
Fully Containerized Environment: ROS 2 Humble 기반 Docker 단일화로 재현성 확보
3-Stage Data Flow:
  Perception: MediaPipe 기반 3D 랜드마크 추출 (30 FPS)
  Processing: 벡터 내적 기반 관절 각도 변환 및 1차 기구학적 클램핑
  Control: 100 Hz 제어 루프 내 EMA 필터를 거쳐 물리 하드웨어(CAN 버스)로 토크 전달

## Slide 4: Phase 1: 3D Skeleton Tracking
Objective: 극단적인 Low-Latency 확보를 위한 경량화 비전 파이프라인
Implementation:
  MediaPipe Hands 솔루션 채택으로 실시간 연산 최적화
  Custom Topology Mapping: 21개 랜드마크 중 새끼손가락 데이터 의도적 Drop
  손목 및 엄지~약지 17개 포인트의 3D 좌표만 추출하여 51차원 데이터로 압축 발행

## Slide 5: Phase 2 & 3: Retargeting & Hardware Safety
Kinematics via Vector Math:
  인접 뼈대(Phalanx) 벡터 간의 내적 연산을 통해 굽힘 및 벌림 각도 산출
Double Safety Mechanism (Hardware Protection):
  Static Safety: 물리적 관절 한계(Joint Limit) 내로 제어 신호 클램핑
  Dynamic Safety: 제어 브릿지 노드에 지수 이동 평균(EMA) 로우패스 필터 도입 (alpha=0.15)

## Slide 6: IROS Live Demo & Future Work
Live Interactive Demo:
  관람객의 손을 실시간 추종하는 RViz2 시뮬레이션 및 Allegro V4 동시 시연
Scalability (Hardware Migration):
  ROS 2 기반 통신/제어 뼈대를 향후 5지(5-finger) 로봇 핸드에 즉각 이식
Data Collector for VLA Models:
  고주파수(100Hz) 텔레오퍼레이션을 활용한 객체 조작 데이터 수집 및 VLA 모델 학습 직결